浙江省团校东楼监控方案

本次项目内容包括有：17个前端点的建设；前端视频传输设备接入网络线路建设；配置视频传输设备、视频汇聚（接入）交换机；存储中配置汇聚交换机；网络硬盘部署。

- 前端点的建设。根据安防的要求以及东楼楼屋实际情况，整个东楼监控点共需要室内14个（一楼4个，二楼3个、三楼3个），室外3个。全部采用高清摄象机，视频信号通光网络线路到监控中心进存储。要达到“监控无延时、无死角，图像分辨率高，具有夜视功能”，东楼室内部分，可以拍摄到每个房间门口，满足学校治安监控需求。

- 传输系统建设。本项目建设前端监控接到学校监控中心的点对点网络传输。东楼至监控中心（南门传达室）直线距离100米左右，网线布置要求不破坏原有泊油路面以及绿化带。

- 后端系统建设。前端数字视频信号接入学校监控中心，实现集中式存储。高清视频图象分辨率为1080P以上，录像回放为25帧/秒/路，滚动保存时间为不低于30天。

- 项目建设内容一览表：

| 序号 | 建设内容 |
| --- | --- |
|  | 主项 | 子项 | 具体内容 |
|  | 前端部分 | 半球型 | 支持绊线入侵，区域入侵 星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 |
|  |  | 枪型 | 支持绊线入侵，区域入侵 星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 |
|  | 网络传输 | 网络 | 前端视频传输设备接入网络线路建设，前端监控点至学校监控中心，千兆网络线缆 |
|  | 后端部分 | 存储硬盘 | 录像机专用监控级8T以上硬盘 |
|  |  | 交换机 | 16口千兆poe交换机 |

5、东楼每层的点位图

东楼一楼示意图

东楼二楼示意图

东楼三楼示意图

| 东 |  | 楼 |  |
| --- | --- | --- | --- |

东楼靠近文二路外围院子

6、本次项目招投标限额肆万圆整

7、资金来源为非本年度财政预算项目

8、本项目工程建设周期为1周

9、本项目为总价包干